## Slide 1: SkyRover 펌웨어 및 자세제어
조한철(Baram)
2014. 12. 20.

## Slide 2: 목차
펌웨어 History
펌웨어 구조
자세 및 모터 방향
비행모드
자세제어

## Slide 3: 펌웨어 History – Flexbot
Multiwii 2.3
Arduino
AVR
Flexbot
+
FlexBot 통신 I/F
<Flexbot App>
<History>
Flexbot 펌웨어
  AVR을 사용한 Arduino개발환경을 사용하는 Multiwii 2.3기반으로 Flexbot App으로 조종을 위한 통신 I/F 추가함
  AVR에 Arduino기반으로 구현되어 있어서 ARM용으로 포팅하기에는 어려움

## Slide 4: 펌웨어 History – SkyRover Nano
Multiwii 2.3
Arduino
AVR
SkyRover Nano
+
Flexbot 통신 I/F
Afroflight32
GCC
STM32F103
부트로더 추가
+
+
FreeRTOS 적용
USB 통신
+
LCD Lib
(u8glib)
+
SkyRover Nano 펌웨어
  Multiwii를 ARM용으로 포팅한 Afroflight32 코드를 기반으로 Flexbot app을 사용하기 위한 통신 I/F를 추가하여 성능은 높이면서 기존의 플랫폼을 그대로 사용함

## Slide 5: 펌웨어 History – 개발과정
[나노콥터] 펌웨어 포팅 계획 : http://cafe.naver.com/openrt/4371
[나노콥터] AfroFlight32 펌웨어를 스마트로봇 보드로 시험 : http://cafe.naver.com/openrt/4401
[나노콥터] PWM 동작 시험 : http://cafe.naver.com/openrt/4443
[나노콥터] 센서 방향 및 모터 위치 : http://cafe.naver.com/openrt/4467
[나노콥터] 펌웨어 시험용 기체 만들기 : http://cafe.naver.com/openrt/4472
[나노콥터] 펌웨어 개발환경 및 부트로더 : http://cafe.naver.com/openrt/4483
[나노콥터] HexAirBot 통신 인터페이스 추가 : http://cafe.naver.com/openrt/4490
[나노콥터] 모터 시험 : http://cafe.naver.com/openrt/4491
[나노콥터] 블루투스 통신 시험 : http://cafe.naver.com/openrt/4518
[나노콥터] 멀티위콘피그 프로그램 : http://cafe.naver.com/openrt/4605
[나노콥터] SkyRover 조립 및 구동 시험 : http://cafe.naver.com/openrt/4726
[나노콥터] Hex 콥터 변경 펌웨어 : http://cafe.naver.com/openrt/5107
SkyRover nano Hex 비행영상 : http://cafe.naver.com/openrt/5158
SkyRover 펌웨어 계획 : http://cafe.naver.com/openrt/5383
SkyRover 펌웨어에 FreeRTOS 적용 : http://cafe.naver.com/openrt/5455
SkyRover 부트로더/펌웨어 USB통신 추가 : http://cafe.naver.com/openrt/5548
SkyRover 윈도우용 GUI 다운로더(STM32LD_GUI) : http://cafe.naver.com/openrt/5943
SkyRover Nano PCB 첫 비행 : http://cafe.naver.com/openrt/6651
SkyRover Nano 최종 PCB 버전 비행 시험 : http://cafe.naver.com/openrt/6744
SkyRover Nano OLED 시험 : http://cafe.naver.com/openrt/6760
SkyRover Nano Cup(컵) 버전 시험 비행 : http://cafe.naver.com/openrt/6844

## Slide 6: 펌웨어 History – Open Source
SkyRover Nano
Multiwii
Afroflight32
Flexbot
FreeRTOS
STM32LD
u8glib
Why?
  기술 진입 장벽 낮아짐
  플랫폼 다양화
  정보 공유를 통한 발전
  열린 커뮤니티 활성화

## Slide 7: 펌웨어 History – Open Source
구 분 | 설 명 | 링크
Mulitiwii | 멀티콥터 오픈소스 | https://code.google.com/p/multiwii/
Afroflight32 | Mulitiwii를 STM32F103용으로 포팅한 버전 | https://github.com/multiwii/baseflight
HexAirBot | Mulitiwii에 Flexbot app을 이용한 제어가 가능하도록 변경함 | https://github.com/HexAirbot
FreeRTOS | 멀티태스킹을 위한 리얼타임 OS | http://www.freertos.org/
STM32Cube | ST사에서 STM32시리즈 활용을 위한 펌웨어 라이브러리 | http://www.st.com/stm32cube-pr
stm32ld | STM32의 시리얼 부트로더 프로토콜을 사용한 Flash 다운로드 | https://github.com/jsnyder/stm32ld https://github.com/chcbaram/stm32ld https://github.com/chcbaram/stm32ld_gui
u8glib | 그래픽 LCD 라이브러리 | https://code.google.com/p/u8glib/
Open Source List

## Slide 8: 펌웨어 구조
펌웨어
부트로더
0x08000000
0x08003000
설정 저장
12KB
114KB
2KB
0x0801F800
0x08020000
Memory 구조
부트로더는 전원 On/Reset시 처음 실행됨
STM32F103은 EEPROM이 없기때문에 마지막 2KB영역을저장용 메모리로 사용
펌웨어 다운로드시 설정값은 유지됨

## Slide 9: 펌웨어 구조
부트로더
  기능
    통신으로 펌웨어를 MCU의 플래시 메모리에 Write하고 펌웨어를 실행
  통신 프로토콜
    STM32의 내장 부트로더 통신 프로토콜
  다운로드 Tool
    오픈소스인 stm32ld를 수정하여 사용하고 윈도우용으로 포팅(stm32ld_gui)
  통신 포트
    Uart1 시리얼 포트
    USB의 Virtual 시리얼 포트
  소스코드
    https://github.com/oroca/SkyRover_Nano_Boot

## Slide 10: 펌웨어 구조
펌웨어 Thread
  FreeRTOS를 적용하여 총 3개의 Thread를 구동함
  각 스레드는 독립적으로 동시에 실행되기에 멀티콥터 기능을 수행하면서 LCD표시나 메뉴를 통한 모니터링등이 가능함
  멀티콥터 제어 Loop는 RTOS가 고려되지 않고 작성되었기 때문에 Thread의 우선순위를 동일하게 설정함
  향후 RTOS를 고려하여 멀티콥터 제어 Loop를 다시 작성 필요(RTOS의 효율적 사용)
thread_mw()
thread_menu()
thread_lcd()
멀티콥터 제어 Loop
통신/모터/센서 관리
USB통신을 이용한 메뉴 기능
블루투스 설정
센서 모니터링
기능 설정
U8glib를 사용한 LCD 표시

## Slide 11: 펌웨어 구조
멀티콥터 제어 Loop
rcReady = hexairbotFrameComplete();
computeRC();
블루투스로 조종 데이터가 수신되었는지 검사
수신된 조종값(롤,피치,요,스로틀,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4)을 rcData[] 배열에 저장
50Hz
computeIMU();
가속도/자이로/지자계 센서로 부터 자세값 계산
annexCode();
수신된 조종값 rcData[]의 범위는 1000~2000이며(중립은 1500), 제어범위 값 rcCommand[]에 0~500 값으로 변환
pid_controller();
mixTable();
writeServos();
writeMotors();
rcCommnad[]값을 기준으로 PID제어에 따른 제어량값 계산
기체 종류에 따라 PID제어를 통해 나온 제어량은 모터 PWM으로 변환
PWM값에 따른 모터 구동
280Hz

## Slide 12: 자세 - Roll
Roll
  멀티콥터가 좌/우로 회전하는 방향
(-)방향
(+)방향
<뒤에서 본모습>
0도
-90도
+90도
+180도

## Slide 13: 자세 - Pitch
Pitch
  멀티콥터가 상/하로 회전하는 방향
(-)방향
(+)방향
<옆에서 본모습>
0도
-90도
+90도

## Slide 14: 자세 - Yaw
Yaw
  멀티콥터의 수평 움직임으로 우측으로 회전시 +방향만 있음
  지자계 센서가 활성화 되어 있으면 북쪽이 0도이고 그렇지 않은경우 가속도 센서의 X축방향이 0도
0도
<위에서 본모습>
북
동
남
서
360도

## Slide 15: 모터 방향 - Hex
Hex 구성
  6개의 모터로 구성되며 모터의 방향은 기체의 타입에 따라 결정됨
  SkyRover Nano는 Multiwii에서 사용되는 모터 방향이 사용됨
<Hex 모터 구성>
<SkyRover Nano>

## Slide 16: 모터 방향 - QuadX
QuadX 구성
  4개의 모터가 크로스 형태로 구성됨
  대표적인 쿼드콥터 형태
<Hex 모터 구성>
<SkyRover Nano>

## Slide 17: 비행모드
Mode | 자이로 센서 | 가속도 센서 | 기압 센서 | 지자계 센서
Acro/Gyro | ● |  |  | 
Angle/Stable | ● | ● |  | 
Horizon | ● | ● |  | 
HeadFree | ● | ● |  | ●
Altitude Hold | ● | ● | ● | 
비행 모드별 사용 센서

## Slide 18: 비행모드 – Acro/Gyro
<조종기>
<멀티콥터>
<조종기>
<멀티콥터>
Roll/Pitch/Yaw 축에 자이로 센서로만 자세제어

## Slide 19: 비행모드 – Angle/Stable
<조종기>
<멀티콥터>
<조종기>
<멀티콥터>
SkyRover Nano의 비행 모드
Roll/Pitch는 가속도/자이로에서 구해진 각도값으로 자세제어
Yaw는 자이로 센서값으로만 제어

## Slide 20: 자세제어
멀티콥터는 어떻게 수평을 유지할까?

## Slide 21: 자세제어
멀티콥터 움직임
  Roll/Pitch/Yaw/상하 움직임의 전체 합 방향으로 이동
  각 이동방향에 대해 제어가 되면 원하는 방향으로 기체 이동이 가능
+
+
+
<Roll>
<Pitch>
<Yaw>
<상/하>

## Slide 22: 자세제어
6개의 모터 구동으로 Roll/Pitch/Yaw/상하 이동
Roll
Pitch
Yaw
상/하
모터속도 빠르게
모터속도 느리게

## Slide 23: 자세제어
멀티콥터의 움직임에 대한 모터 영향
(-)방향
(+)방향
모터속도 느리게
모터속도 빠르게
모터속도 빠르게
모터속도 느리게
<Roll 움직임>

## Slide 24: 자세제어
모터 | Roll |  | Pitch |  | Yaw |  | 상/하 | 
 | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-)
FRONT_L | + | - | - | + | - | + | + | -
REAR_L | + | - | + | - | + | - | + | -
FRONT_R | - | + | - | + | - | + | + | -
REAR_R | - | + | + | - | + | - | + | -
FRONT | 0 | 0 | - | + | + | - | + | -
REAR | 0 | 0 | + | - | - | + | + | -
움직임 방향 vs 모터속도 방향

## Slide 25: 자세제어
모터 제어속도 구성요소
PWM1 = FRONT_L = 제어량xRoll방향 + 제어량xPitch방향 + 제어량xYaw방향 + 제어량x상/하방향
Roll, Pitch, Yaw, 상/하
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
PWM5
PWM6
=
Roll
Pitch
Yaw
상/하
제어량
방향
모터속도
Mixer

## Slide 26: 자세제어
THROTTLE
ROLL
PITCH
YAW
ROLL 측정값
PITCH 측정값
YAW 측정값
ROLL 오차값
PITCH 오차값
YAW 오차값
PID 제어기
PID 제어기
PID 제어기
ROLL 제어량
PITCH 제어량
YAW 제어량
Mixer
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
PWM5
PWM6
목표치 입력
제어기
출력
computeRC( )
annexCode( )
computeIMU( )
pidMultiWii( )
mixTable( )
writeMotors( )

## Slide 27: 자세제어
Feedback 제어
Roll
Pitch
Yaw
상/하
모터속도 빠르게
모터속도 느리게
자세측정
-
+
오차
제어기
목표값